### ИЗМЕНЕНИЯ

в Проектную декларацию от 23.04.2015 г. на строительство 3-х этажного 4-х секционного 66-ти квартирного жилого дома с пристроенным 2-х этажным помещением общественного назначения с инженерными коммуникациями по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зимина, д. 12

Москва,

01 марта 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью  «ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС» публикует настоящие Изменения в Проектную декларацию от 23.04.2015 г. на сайте www.tstmoskva.ru в соответствии, в порядке и на условиях, установленных требованиями ст. 2,3,19,20,21 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Публикация Проектной декларации на сайте 23.04.2015 г.

В соответствии со ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ООО «ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС» вносит следующие изменения в Проектную декларацию от 23.04.2015 г. по строительству 3-х этажного 4-х секционного 66-ти квартирного жилого дома с пристроенным 2-х этажным помещением общественного назначения с инженерными коммуникациями по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зимина, д. 12:

- Внести изменения в пункты «Юридический адрес», в разделе проектной декларации Информация о застройщике: «127247, г. Москва, ул. Дмитровское шоссе д. 100, стр. 2 оф. 4915д»

- Внести изменения в пункты «Описание объекта», в разделе проектной декларации Описание строящегося объекта: «Одно здание 3-х этажное 4-х секционное

В доме имеется 66 квартир, из которых:

- однокомнатных – 42 шт.

- двухкомнатных – 9 шт.

- трехкомнатных – 6 шт.

- студии – 9 шт.

Конструктивно жилой дом выполнен с кирпичными несущими стенами. Стены цокольного этажа, - из монолитного железобетона, внутренние перегородки –  пазогребневые блоки. Фундамент – монолитная ж/б плита толщ. 400 мм, перекрытие из пустотелых железобетонных плит  – 220 мм.

Высота этажа  -   3,00 м (от чистого пола до чистого пола)

Высота этажа помещений   -  2,70 м

Внутренние лестницы – марши лестничные из сборного ж/бетона, площадки из монолитного ж/бетона.

Оконные блоки – стеклопакет с двойным остеклением.

Кровля – скатная, из металлопрофиля, стропильные конструкции деревянные. Водосток – внутренний, по металлическим желобам. Отделка фасада – панелями лидер фасада.

Для жизнеобеспечения проектируемой жилой застройки предусмотрены следующие инженерные коммуникации:

- хозяйственно-питьевой водопровод;

- бытовая канализация;

- сети электроснабжения»

- Внести изменения в пункты «Количество квартир в составе строящихся многоквартирного жилого дома и иного объекта недвижимости самостоятельных частей, передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иного объекта недвижимости, а также описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией», в разделе проектной декларации Описание строящегося объекта: «3-х этажный 4-х секционный многоквартирный жилой дом.

Квартир - 66 шт.;

Общая площадь квартир – 2504,4 кв.м.;

Общая площадь здания – 3392,6 кв.м.;

Площадь застройки здания – 1556,2 кв.м.;

Строительный объем – 19516 м3;

Здание  «Г» образной формы с размерами в осях 13,365*43,9*44,100*15,9*28,510*30,735 м.

Высота  этажа 3,0 м (от чистого пола до чистого пола), высота техподполья – 1,79 м.

Каждой квартире присвоен № квартиры. Площадь каждой квартиры представлена в квартирографии»

- Внести изменения в пункты «Общие технические характеристики квартир, передаваемых участнику долевого строительства», в разделе проектной декларации Описание строящегося объекта: «Общая площадь квартир – 2504,4 кв.м.

- однокомнатные – от 30,7 до  40,5;

- двухкомнатных – от 45,9 до 59,5;

- трехкомнатных – 71,8

- студии – от 21,4 до 25,2

В квартирах предусмотрены жилые комнаты, кухня, прихожая, туалет (санузел), ванная. Комнаты в многокомнатных квартирах не проходные.

- Устройство полов по квартире: цементная стяжка пола;

- Установлены двери – входные деревянные;

- Установлены радиаторы отопления;

- Принятая схема вентиляции квартир – отдельные вытяжные каналы, которые выводятся на кровлю;

- в каждой квартире устанавливается квартирный щиток (ЩК), оборудованный выключателем на вводе, автоматическими выключателями для освещения и дифференциальными автоматами на 30мА для розеточной сети»

- Внести изменения в пункты «Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в жилом доме», в разделе проектной декларации Описание строящегося объекта: «Магазины, офисы: общая площадь 461,4 м2

1 этаж - магазин, торговый зал площадью 130,6 м2

2 этаж - офисное помещение площадью 106,6 м2»

Генеральный директор ООО «ТСТ СТРОЙКОМПЛЕКС»                              А.В. Лепешкин